Especificaciones para los equipos de radiocomunicación por espectro disperso, sujetos a esta Norma Oficial Mexicana

Especificacion de frecuencia: 902-928 MHz, 2 400-2 483.5 MHz y 5.725-5.850 GHz, en las modalidades de salto de frecuencia, modulación digital e híbridos.

Banda (MHz)	Anchura de banda del canal de salto a 20 dB (AB20dB)	Número de canales de salto (N)	Tiempo promedio de ocupación (t) de canal de salto por periodo(s)	Periodo de ocupación del conjunto de saltos (T)	Potencia pico máxima de salida (W)
902-928	< 250 kHz	>50	<0.4	20	1
	> 250 kHz (máximo permitido: 500 kHz)	25<N<50	<0.4	10	0.25
2 400-2 483.5	Sin especificación	>75, no traslapados	<0.4	(0.4 s) (N)	1.0
	Sin especificación	>15	<0.4	(0.4 s) (N)	0.125
5 725-5 850	< 1 MHz	>75	<0.4	30	1.0

Modulacion: La densidad espectral de potencia del transmisor conducida a la antena, no deberá ser mayor que 8 dBm en cualquier banda de 3 kHz, durante cualquier intervalo de tiempo de transmisión continua o sobre 1.0 segundo si la transmisión excede a la duración de 1.0 segundo.
La potencia pico máxima de salida del transmisor no excederá a 1.0 watt.
La anchura de banda mínimo de RF a 6 dB será de 500 kHz.